## Slide 1
Nam Ngiep 유역
댐 적지 분석 현황 및 계획
분석 대상: 라오스 남니옙(Nam Ngiep) 전체 유역
목 표: 저수량 5M㎥ 이상 댐 적지 도출
데이터: SRTM DEM · HydroRIVERS 기반 GeoJSON (575 세그먼트)
2026. 05

## Slide 2
기존 분석의 문제점
① 강 중심선 부정확
기존 SRTM 파생 강 레이어가
실제 수계와 불일치
→ 후보지 위치 왜곡 발생
② 광범위한 분석 범위
남니옙 전체 유역 대상으로
제약 없이 분석 수행
→ 하류 지역에도 적지 출현
③ 저수량 기준 부적절
10M㎥ 기준 적용 시
너무 많은 후보지 산출
→ 실용적 필터링 미흡
→ 물이 상류에 갇혀야 하는 기본 원칙에서 벗어난 후보지 다수 출현 → 전면 재분석 필요

## Slide 3
새 분석 전략
[ 데이터 개선 ]
강 중심선
QGIS Drainage 분석으로 신규 생성
→ 유향·강 등급 속성 포함
하천 데이터
HydroRIVERS 기반 GeoJSON
575 세그먼트, WGS84
핵심 속성
UPLAND_SKM (상류 집수면적)
DIS_AV_CMS (평균 유량)
NEXT_DOWN (하류 연결)
[ 제약조건 변경 ]
▸ 저수량 기준
10M㎥ → 5M㎥ 이상
(더 실용적인 소규모 댐 포함)
▸ 하천 등급 필터
Strahler 3등급 이상만 대상
→ 후보지 범위 합리적 축소
▸ 상하류 방향성
NEXT_DOWN 속성 활용
→ 물리적으로 타당한 위치만 선별
▸ 소유역 연계
소유역 경계 정의 후
집수면적 기반 정밀 계산 예정

## Slide 4
GeoJSON 하천 데이터 분석 결과
575
개
총 세그먼트
4,515
km²
최대 상류 면적
135
m³/s
최대 평균 유량
WGS84
EPSG:4326
좌표계
Strahler 등급(ORD_STRA) 분포
Chart: 
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급
세그먼트 수 | 292 | 138 | 73 | 13 | 59
댐 적지 분석 활용 속성
UPLAND_SKM
상류 집수면적 (km²)
저수량 추정의 핵심 지표
DIS_AV_CMS
평균 유량 (m³/s)
저수 가능량 직접 계산
NEXT_DOWN
하류 세그먼트 ID
상하류 연결 추적
ORD_STRA
Strahler 등급
후보 하천 필터링

## Slide 5
향후 작업 계획
STEP 1
소유역 경계 완성
QGIS Drainage 분석 결과 기반
소유역 폴리곤 최종 정의
→ 집수면적 정밀 계산 기반 마련
진행중
STEP 2
1차 후보지 필터링
ORD_STRA 3등급 이상
UPLAND_SKM 기반 저수량 추정
DIS_AV_CMS 5M㎥/yr 이상 조건 적용
예정
STEP 3
경사도 분석 결합
SRTM 기반 경사도 추출
협곡 조건 판별 (댐 축조비 최소화)
→ 2차 후보지 정제
예정
STEP 4
최종 적지 검증
상하류 방향성 검증
중복 후보 제거
지도 시각화 및 보고서 작성
예정